## Slide 1: 基于重复控制器的 磁悬浮轴承转子振动抑制研究
学生：蔡凯文
导师：邓智泉 教授

## Slide 2: 1、研究背景
2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
3、基于重复控制器的现场动平衡方法
4、总结与展望

## Slide 3: 1、研究背景

## Slide 4: 1、研究背景
传统机械轴承
磁悬浮轴承
无需润滑
无摩擦
主动电磁控制
环保
节能
特性易调节
振动力来源
转子质量不平衡
磁极不对中
位移传感器误差
同频振动力
同频振动力
同频振动力+倍频振动力
旋转精度
功率消耗
稳定性
✔
✔
✔

## Slide 5
同频+倍频振动
级联多个单一频率陷波器
传统重复控制器
计算量大
抑制性能随频率升高而下降
奇数次零相移重复控制器
同频振动
需试重现场动平衡方法：影响系数法
无需试重现场动平衡方法：零力法、零电流法、零位移法
基于重复控制器的零电流现场动平衡方法
传统方法1
传统方法2
新方法
传统方法1
传统方法2
新方法
针对问题
应对方法
方法特点
手工操作繁琐
未考虑倍频振动影响
1、研究背景

## Slide 6
2、基于重复控制器的主动振动抑制方法

## Slide 7: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
磁悬浮轴承转子机械结构
2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
磁悬浮轴承主动控制框图
位移传感器
功率放大器
PID控制器

## Slide 8: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
质量不平衡
传感器误差
几何轴坐标
惯性轴坐标
偏心距
轴不重合
传感器谐波
传感器谐波引起的误差
振动模型

## Slide 9: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
位移传感器
本体
功率放大器
PID控制器
控制增益
延时环节
低通滤波器
相位调节器
传统方案不足之处：
1.抑制频率冗余——磁轴承中只需要抑制奇数次倍频振动
2.低通滤波器使得抑制性能随频率的升高而下降
传统重复控制器控制框图

## Slide 10: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
奇数次零相移重复控制器控制框图
位移传感器
本体
功率放大器
PID控制器
控制增益
延时环节 *
低通滤波器 *
相位调节器
改进之处：
1. 低通滤波器移至环路外
2. 一阶低通滤波器改为零相移低通滤波器
3.整数次延时环节改为奇数次延时环节

## Slide 11: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
稳定性分析
加入重复控制器前通过设计PID控制器来满足
设计重复控制器的“控制增益”、相位补偿器C(z)来满足
电流传递函数

## Slide 12: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
相位补偿器设计
- 文献提出的方法
重写输出敏感度函数
分子进行因式分解
构建C(z)
若
峰值小于1，可以简化C(z)=1
- 简化方法
K. Zhou, K.-S. Low, D. Wang, F.-L. Luo, B. Zhang, and Y. Wang, “Zero-phase odd-harmonic repetitive controller for a single-phase pwm inverter,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 21, no. 1, pp. 193–201, 2006.

## Slide 13: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
低通滤波器设计
一阶低通滤波器
零相移低通滤波器
增益随频率增加而衰减，相位随频率增加而偏移
增益随频率增加而衰减，
相位随频率增加而保持不变
传统方法
新方法
选取原则：
截止频率前增益接近1，截止频率后下降斜率大

## Slide 14: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
仿真
ZORC陷波深度大
ZORC抑制后电流幅值更小
传统重复控制器，Conventional Repetitive Controller，以下简称CRC
奇数次零相移重复控制器，Zero-phase Odd-harmonic Repetitive Controller，以下简称ZORC

## Slide 15: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
控制板卡
ARM+FPGA组合
功率放大器
全桥拓扑+滞环控制
磁悬浮离心机
实验

## Slide 16: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
控制参数
整定合格
实验

## Slide 17: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
ZORC抑制后电流幅值比CRC抑制更低
CRC只抑制了电流同频成分，ZORC抑制了电流的同频和倍频成分
实验
 | 一次 | 三次 | 五次 | 七次
CRC | 16.8% | 66.1% | 100.0% | 95.5%
ZORC | 0.7% | 0.6% | 2.3% | 2.0%
抑制后幅值/抑制前幅值：

## Slide 18: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
CRC只抑制了振动力同频成分，ZORC抑制了振动力的同频和倍频成分
CRC和ZORC作用后，转子双端的位移振动幅值均有显著减小
实验

## Slide 19: 2、基于重复控制器的主动振动抑制方法
ZORC更加降低功率消耗
实验
对比总结：
 | CRC | ZORC
振动电流抑制 | 一般 | 显著
机壳振动力抑制 | 一般 | 显著
振动位移抑制 | 显著 | 显著
功率损耗降低 | 一般 | 显著

## Slide 20
3、基于重复控制器的现场动平衡方法

## Slide 21
需试重的现场动平衡方法
无需试重的现场动平衡方法
影响系数法/相对影响系数法
零力法
零电流法
零位移法
陷波器法只抑制了同频振动
用重复控制器可抑制同频与倍频，且参数直接移植，无需另行设计
找到适用于本实验对象的方法
提升该方法的实用性
3、基于重复控制器的现场动平衡方法

## Slide 22
影响系数法
CA
SA
SB
CB
已知
求解
3、基于重复控制器的现场动平衡方法
1
2
3
4
影响系数
校正质量

## Slide 23
零位移法
零位移
磁力
牛顿第二定律
测量
解出
3、基于重复控制器的现场动平衡方法
质量中心
几何中心
偏心距
旋转中心

## Slide 24
零力法
零力
测量
解出
零电流法
零电流
测量
解出
3、基于重复控制器的现场动平衡方法

## Slide 25
3、基于重复控制器的现场动平衡方法

## Slide 26
辨识偏心距
零电流下动力学方程
4个变量
平动方向 2个变量
转动方向 2个变量
拉式变换
解出
测量
解出
3、基于重复控制器的现场动平衡方法

## Slide 27
计算校正质量
合力矩为零
解出校正质量
3、基于重复控制器的现场动平衡方法

## Slide 28
陷波器和ZORC均能实现零电流效果
3、基于重复控制器的现场动平衡方法
实验

## Slide 29
ZORC抑制倍频成分
3、基于重复控制器的现场动平衡方法
实验

## Slide 30
ZORC和陷波器法辨识的偏心距是基本一致的
ZORC现场动平衡实验效果明显：振动位移幅值下降，振动电流幅值下降
3、基于重复控制器的现场动平衡方法
实验

## Slide 31
4、总结与展望

## Slide 32
4、总结与展望
本文研究了
（1）考虑转子质量不平衡和传感器误差因素，建立了磁轴承转子四自由度分散PID控制模型，实验验证了样机控制性能符合ISO磁轴承标准。
（2）针对CRC存在的控制频率冗余、抑制性能随频率升高而衰减的问题，提出了ZORC。实验验证ZORC具有更优的振动电流、振动力抑制能力。
（3）提出基于ZORC的现场动平衡方案，分析了偏心距辨识和校正质量计算原理，实验验证了该方法准确、参数设计与实际操作过程均简便。
下一步工作
（1）本文只做了定频率下的重复控制器研究，变频率下的延时单元、低通滤波器和相位补偿器的设计有待研究。
（2）当转子的偏心距量级较小（即不平衡质量较小）时，本文提出的基于ZORC的现场动平衡方案不准确。如何提升该方案的准确度有待研究。

## Slide 33
4、总结与展望
请各位老师指正